## Slide 1: Resumen General de la Evapotranspiración
15 de Noviembre, 2022
Notes: National Aeronautics and Space Administration

## Slide 2: Objetivos de Aprendizaje
Entender los métodos de estimación de la evapotranspiración (ET) usando la teledetección
  Identificar los satélites y sensores de la NASA utilizados en la estimación de la ET
  Poder acceder a datos de la ET

## Slide 3: Reseña de la Presentación
La Importancia de Estimar la ET y los desafíos relacionados
Métodos de Estimar la ET en Base a la Teledetección
Resumen de los Productos de los Datos de la ET
Aplicaciones de los Datos de la ET
METRIC: Mapping EvapoTranspiration at high-Resolution with Internalized Calibration (Mapeo de la Evapotranspiración de Resolución Alta con Calibración Internalizada)

## Slide 4: La Importancia de Estimar la ET y Desafíos

## Slide 5: ¿Qué es la Evapotranspiración (ET)?
La suma de la evaporación de la superficie terrestre más la transpiración de las plantas
La ET transfiere agua de la superficie a la atmósfera en forma de vapor
Se requiere energía para que la ET suceda (para convertir agua líquida en vapor)

## Slide 6: La Importancia de la ET
Componente crítico del balance hidrológico y energético de las interacciones clima-suelo-vegetación
Útil para:
  determinar el consumo agrícola del agua
  evaluar condiciones de sequía
  el desarrollo de balances hidrológicos
  el monitoreo del agotamiento de acuíferos
  el monitoreo de cultivos y presupuestos de carbono

## Slide 7: Desafíos al Medir la ET
La ET depende de muchas variables:
  radiación solar en la superficie
  temperaturas del suelo y del aire
  humedad
  vientos superficiales
  condiciones del suelo
  la cubierta vegetal y qué tipo
Sumamente variable a través del espacio y del tiempo
Image Credit: NASA Earth Observatory, Robert Simmon, based on data from the Idaho Department of Water Resources
Notes: ET depends on many variables:
- Solar radiation at the Surface
- Land and Air Temperatures and Humidity
- Surface Winds
- Soil Conditions
- Vegetation Cover and Types
Highly Variable in Space/Time

## Slide 8: Mediciones de la ET a Nivel del Suelo
Limitación
  Son mediciones puntuales y no pueden capturar la variabilidad espacial
Fuente de la imagen: (izq.) AmeriFlux, Dept of Energy; (der.) USGS
Lisímetros
Sistema de Covarianza de Flujos Turbulentos
Notes: Lys: USGS

## Slide 9: Los Beneficios de Estimar la ET con Datos de la Teledetección
Proporcionan medidas relativamente frecuentes y espacialmente continuas de variables biofísicas utilizadas en la estimación de la ET a diferentes escalas espaciales incluso:
  radiación
  temperaturas superficiales terrestres
  cubierta vegetal y densidad
  precipitación
  Humedad del suelo
  variables meteorológicas y climáticas
Source: University of Montana, Numerical Terradynamic Simulation Group
ET Global en Base a MODIS, Promediada sobre 2000-2006
Notes: Global ET Based on MODIS Averaged over 2000-2006

## Slide 10: Métodos de Estimar la ET en Base a la Teledetección
Notes: With that we will now shift our focus on water resources management

## Slide 11: Sensores Satelitales y Observaciones para la ET
Satélite | Sensor | Característica
Terra y Aqua | MODIS | Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI por sus siglas en inglés) Índice de Área Foliar (LAI por sus siglas en inglés) Albedo (fracción de la radiación solar en la superficie reflejada)
Landsat | OLI, ETM+, TIRS | Reflectancia espectral Emisión Térmica

## Slide 12: Importancia de Landsat para ET
Permite observar la ET a nivel de parcela (30 m de resolución) – resolución mucho más alta que la ET basada en MODIS (1 km)
Tiene una banda térmica que es importante para algunos métodos de calcular la ET
Image Credit: Richard Allen, University of Idaho

## Slide 13: Estimación de la ET – ¡no es fácil!
La ET se puede derivar principalmente de:
  El Balance Hidrológico Superficial
    ET = Precipitación + Irrigación – Escorrentía – Aguas Subterráneas + Transporte Vertical del Agua ± Flujo Subsuperficial ± Contenido Húmedo del Suelo
  El Balance Energético Superficial
    ET (Flujo Térmico Latente) = Radiación Neta en la Superficie – Flujo Térmico al Suelo – Flujo Térmico Sensible
  Datos Meteorológicos y de la Vegetación/Cultivos (Ecuación Penman-Monteith)
Reference: http://www.fao.org/docrep/X0490E/x0490e04.htm#determining%20evapotranspiration

## Slide 14: Estimación de la ET con Modelos de la Superficie Terrestre
Se integran observaciones por satélite y en el suelo dentro de modelos numéricos sofisticados basados en métodos de balance hidrológico y energético
Global Land Data Assimilation System (GLDAS): http://ldas.gsfc.nasa.gov
Entradas de la Teledetección
Radiación Solar en la Superficie
  de modelos atmosféricos con la asimilación de datos satelitales
Precipitación (TRMM y Multi-Satélite)
Clasificación de la Vegetación e Índice de Área Foliar (MODIS &y AVHRR)
Topografía (Landsat)
Productos Integrados
Humedad del Suelo
Evapotranspiración
  Escorrentía Superficial/Sub-Superficial
  Equivalente en Agua de la Nieve

## Slide 15: Estimación de la ET Según el Balance Energético Superficial
Varios grupos utilizan este método para desarrollar productos de la ET
Utiliza MODIS y Landsat
  temperaturas superficiales terrestres
  cubierta terrestre
Se calcula usando un ”residual” del balance energético – impulsado por la energía térmica
Based on imagery from Rick Allen, Additional ET Observation Platforms: Towards an Integrated Observation Capability
Rn (radiación del sol y el cielo)
H (calor al aire)
ET
G (calor al suelo)
ET = Rn - G - H
Notes: Land Surface Temperatures and Land Cover from remote sensing are used (MODIS and Landsat)

## Slide 16: Estimación de la ET con Información sobre la Vegetación y Cultivos
Image Credit: http://www.fao.org/docrep/X0490E/x0490e04.htm#determining%20evapotranspiration
ETo: ET de referencia para hierba bien irrigada (Ecuación Penman-Moneith)
ETc: ET de cultivo para condiciones estándar de cultivo:
  libre de enfermedades, bien fertilizados, cultivados en campos grandes, condiciones de humedad del suelo óptimas, logrando una producción completa dadas las condiciones climáticas
ETc adj: ajustada para condiciones de cultivo no estándar
Kc: coeficiente de cultivo

## Slide 17: Ecuación Penman-Monteith para ETo
Δ: pendiente de la presión del vapor de saturación
Rn: radiación neta en la superficie
G: flujo de calor del suelo
(es-ea): déficit de presión de vapor
ra & rs: resistencia aerodinámica y superficial
γ: constante psicométrica
λ: constante de calor latente
cp: constante de calor específico
ρa : densidad del aire
Reference: http://www.fao.org/docrep/X0490E/x0490e06.htm#penman%20monteith%20equation
Requiere información sobre el clima y los cultivos
ra y rs dependen de la altura de la vegetación y del Índice de Área Foliar (LAI)
Rn depende de la fracción de radiación solar reflejada de la superficie (albedo)
Tanto el LAI como el albedo están disponibles de MODIS
λET = [Δ(Rn-G)+ρa Cp(es – ea)/ra]/[Δ+Υ(1+rs/ra)]

## Slide 18: Coeficiente de Cultivo (Kc) y el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)
Kc está relacionada con la intercepción de la luz (cubierta terrestre)
Existe una relación directa entre Kc y el NDVI
  disponible de MODIS
* Fuente Imágenes: Tom Trout, USDA
Etapa de la Temporada (días o semanas después de sembrar)
Coeficiente de cultivo
Inicial
Desarrollo de Cultivo
Mediados de Temporada
Finales de Temporada
Coeficiente de cultivo
Cubierta arbórea
Coeficiente de cultivo: Cubierta Arbórea
Lechuga
Pimiento

## Slide 19: Productos de la ET Basados en la Teledetección
Notes: With that we will now shift our focus on water resources management

## Slide 20: Productos de la ET en Base a Observaciones de la Teledetección
:Mapping EvapoTranspiration at high-Resolution with Internalized Calibration (Mapeo de la Evapotranspiración de Resolución Alta Con Calibración Internalizada) https://c3.nasa.gov/water/static/media/other/Day1_S1-3_Allen.pdf
  https://c3.nasa.gov/water/static/media/other/Day1_S2-5_Kilic.pdf
  https://c3.nasa.gov/water/static/media/other/Day1_S3-3_Allen.pdf
ALEXI: Atmosphere-Land Exchange Inverse Model (Modelo Invertido del Intercambio Atmósfera Tierra)
  https://c3.nasa.gov/water/static/media/other/Day1_S1-4_Anderson.pdf
  http://www.ospo.noaa.gov/Products/land/getd/index.html
GLDAS: Global Land Data Assimilation System (Sistema Global de Asimilación de Datos de la Tierra)
  http://ldas.gsfc.nasa.gov/gldas/
Productos a Nivel Mundial

## Slide 21: Productos de la ET en Base a Observaciones de la Teledetección
SIMS: Satellite Irrigation Management Support (California) (Apoyo Satelital a la Gestión del Riego)
  https://c3.nasa.gov/water/static/media/other/Day1_S2-2_Melton.pdf
NLDAS: North American Land Data Assimilation System (Norteamérica) (Sistema Norteamericano de Asimilación de Datos de la Tierra)
  http://ldas.gsfc.nasa.gov/nldas
SSEBop: Operational Simplified Surface Energy Balance (EEUU y África) (Balance Energético Superficial Simplificado Operativo)
  http://www2.usgs.gov/climate_landuse/lcs/projects/wsmartet.asp
ETWatch: Multi-Satellite Based Energy Balance Model (China) (Modelo del Balance Energético en Base a Múltiples Satélites)
  https://c3.nasa.gov/water/static/media/other/Day2_S1-4_Wu_2.pdf
Productos Regionales (pueden adaptarse para otras regiones)

## Slide 22: Resumen: Productos Mundiales de la ET Disponibles al Público
Fuente de ET | Métodos | Observaciones de la Teledetección
GLDAS | Modelos de la Superficie Terrestre Balance Hídrico y Energético | TRMM y Precipitación Multi-Satélite MODIS y Cubierta Terrestre AVHRR Topografía Landsat
METRIC | Balance Energético | Landsat
ALEXI | Balance Energético | MODIS Landsat GOES
Fuente de ET | Resolución Espacial/Temporal | Fuente de Datos | Disponibilidad
METRIC | 30 m (Global) 2011 – marzo 2016 | Google Earth Engine Evapotranspiration Flux (EEFlux) | http://eeflux-level1.appspot.com/

## Slide 23: Aplicaciones de la ET
Notes: With that we will now shift our focus on water resources management

## Slide 24: ET para la Gestión del Riego
Interfaz en línea Beta completa
Herramienta en línea disponible al público
Varios agricultores la están probando
Integrada con la herramienta para la gestión del riego UCCE CropManage
Se ha completado la métrica del prototipo del calculador de consumo de agua en cultivos
Reference: https://c3.nasa.gov/water/static/media/other/Day1_S2-3_Mendez.pdf
http://ec2-54-196-147-232.compute-1.amazonaws.com/dgw/sims/
Coeficiente de Cultivo Kcb
Cubierta Fraccional
NDVI
Notes: Prototype system completed – online web and mobile currently publicly accessible
System currently being tested by multiple growers
Integration with UCCE CropManage irrigation management tool
Prototype calculator for on-farm water use efficient metrics completed

## Slide 25: ET para la Gestión del Riego
La ET en base a Landsat ayuda a los enólogos y viticultores en California a planificar su coordinación y regadío
Reference: https://c3.nasa.gov/water/static/media/other/Day1_S2-3_Mendez.pdf
http://ec2-54-196-147-232.compute-1.amazonaws.com/dgw/sims/
Notes: Prototype system completed – online web and mobile currently publicly accessible
System currently being tested by multiple growers
Integration with UCCE CropManage irrigation management tool
Prototype calculator for on-farm water use efficient metrics completed

## Slide 26: ET para el Monitoreo de Sequías sobre Norteamérica

## Slide 27: ET para la Asignación del Agua
La ET de METRIC ET se usa para determinar el déficit hidrológico
Ejemplo
  basado en el análisis de la ET y del NDVI, El Departamento de Recursos Hídricos del Estado de Idaho (EEUU) verificó que ciertos campos que se alegaba sufrían de un déficit de agua en realidad no lo hacían
Reference: https://c3.nasa.gov/water/static/media/other/Day1_S1-3_Allen.pdf
Los polígonos morados son los campos que supuestamente tenían un déficit de agua en 2006
Notes: METRIC ET used for deciding water deficit
Example: Based on the ET and NDVI analysis Idaho Department of Water Resources verified that certain fields that claimed to be water deficit actually were not!

## Slide 28: ET para la Asignación del Agua
El impacto de las decisiones sobre la asignación del agua fue más visible que los factores climáticos en cuanto a cambios en el consumo de agua en los cultivos (evapotranspiración)a través del tiempo
El método de modelado SSEBop fue estable al procesar 3,396 imágenes de Landsat y al generar estimaciones confiables para el análisis de tendencias
La asociación cuantificada entre programas de seguimiento de cultivos y el ahorro del agua
Reference: Senay, G., et al. Landsat based historical (1984-2014) crop water use estimates and trends in the Southwestern United States. AGU 2016. https://landsat.gsfc.nasa.gov/watching-water-use-in-the-southwest/
Estimaciones medias de ET anuales para el distrito de irrigación Palo Verde (PVID) obtenidas del modelo SSEBop entre 1984-2014. También se muestran imágenes selectas de series temporales de la ET para cada cinco años a partir de 1985.
Fuente de la Imagen: Senay et al.

## Slide 29: Utilización de la ET para Planificar la Gestión de Acuíferos
La ET de METRIC, junto con la precipitación, ayudó a estimar la recarga del acuífero de Ogalalla
Reference: https://c3.nasa.gov/water/static/media/other/Day1_S1-3_Allen.pdf
Evapotranspiración menos precipitación para el 1ro de abril al 31 de octubre de 1997, Ruta 33, Fila 31
Nebraska

## Slide 30: Utilización de la ET en el Consumo Agrícola de Agua en la China
En base a la ET de ETWATCH y datos pluviales se detectó un consume excesivo de agua para la agricultura en 2008-2013
Sumamente útil para planificar la asignación de recursos hídricos
Reference: https://c3.nasa.gov/water/static/media/other/Day1_S1-3_Allen.pdf
Consumo Agrícola del Agua Real en Ertanggou
Consumo del agua de riego
Consumo total del agua de una plantación
Consumo de agua pluvial
93% más de lo permitido
Promedio

## Slide 31: Utilización de la ET para Controlar el Consumo Agrícola del Agua
El consumo de agua agrícola (agricultural water consumption o AWC) está basado en datos de diferentes estaciones de medición (1984-2008) y del ET MODIS
Se encontró que el AWC aumentó de manera significante en los últimos 25 años con la excepción de unos cuantos países
La integración de datos meteorológicos y satelitales permiten la estimación de la ET real más allá del historial disponible de los datos satelitales
Reference: Yuan, Z., & Shen, Y. (2013). Estimation of Agricultural Water Consumption from Meteorological and Yield Data: A Case Study of Hebei, North China. PLoS ONE, 8(3). doi:10.1371/journal.pone.0058685
Distribución de la ET0 anual media (a) y ET actual (b)y cambios en la ET promediada para el período de 1984–1993 a 1999–2008 (c).

## Slide 32: METRIC: Mapping EvapoTranspiration at high-Resolution with Internalized Calibration (Mapeo de la Evapotranspiración de Resolución Alta Con Calibración Internalizada) Courtesy of Rick Allen, Univ. Idaho, Member, USGS/NASA Landsat Science Team

## Slide 33: METRIC: Basado en el Balance Energético
Balance Energético (Energy Balance o EB)
  Recuerde: La ET es el agua que cambia de líquido en vapor
  La conversión de un líquido en vapor requiere energía
  “Buscamos” la energía consumida para producir la evaporación
  Se puede derivar los componentes del EB de la temperatura de la superficie
Notes: Prototype system completed – online web and mobile currently publicly accessible
System currently being tested by multiple growers
Integration with UCCE CropManage irrigation management tool
Prototype calculator for on-farm water use efficient metrics completed

## Slide 34: La ET se Calcula como un Residuo del Balance Energético Balance
Rn (radiación del sol y del cielo)
H (calor al aire)
ET
G (calor al suelo)
ET = Rn - G - H
Verdad elemental: la : evaporación consume energía

## Slide 35: La ET Es Más Influenciada por la Temperatura Superficial que por la Vegetación
Rio Grande Medio, Nuevo Mexico (EEUU)
Temperatura Superficial (K)
Fracción de ET de Referencia
Fracción de ET de Referencia
Índice de Vegetación
Notes: ET is influenced more by (and correlated with) Surface Temperature, rather than with Vegetation Amount

## Slide 36: Componentes Generales del EB en METRIC
Radiación Neta (Rn)
  Onda corta reflejada de satélite
  Onda corta entrante de teoría
  Onda larga emitida de satélite
  Onda larga entrante de la transmisividad emitida y atmosférica
Flujo Térmico del Suelo (G)
  Función de H para suelo casi descubierto y función de Rn para vegetación
λE = Rn – G - H
Reference: Allen, R. G., et al. (2007). Satellite-Based Energy Balance for Mapping Evapotranspiration with Internalized Calibration (METRIC)—Applications. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 133(4), 395-406. doi:10.1061/(asce)0733-9437(2007)133:4(395)
METRIC usa las reflectancias de las bandas de Landsat y datos meteorológicos para obtener los componentes del EB

## Slide 37: Componentes Generales del EB en METRIC
Flujo Térmico Sensible Flux (H)
Gradiente vertical de la temperatura cerca de la superficie (dT) calculado a partir de la temperatura superficial (Ts) – calibrado a la fecha de cada imagen (dT = a + b Ts)
Resistencia aerodinámica de
  La velocidad del viento a la altitud de mezcla (de la meteorología en local o en cuadrícula)
  Turbulencia aerodinámica de índices de vegetación y tipo de uso del suelo
  Efectos de flotabilidad de soluciones iterativas
Reference: Allen, R. G., et al. (2007). Satellite-Based Energy Balance for Mapping Evapotranspiration with Internalized Calibration (METRIC)—Applications. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 133(4), 395-406. doi:10.1061/(asce)0733-9437(2007)133:4(395)
METRIC usa las reflectancias de las bandas de Landsat y datos meteorológicos para obtener los componentes del EB

## Slide 38: Comparación de ET Estacional ET de METRIC con un Lisímetro
Remolacha Azucarera Abril – Sept 1989, Kimberly, Idaho (EEUU)
Chart: ET (mm)
| Total
Lysimeter | 718
SEBAL | 714
Lisímetro
718 m
METRIC
714 mm

## Slide 39: EEFlux: Acceso a los datos de METRIC en Google Earth Engine
http://eeflux-level1.appspot.com/
Búsqueda temporal y espacial interactiva

## Slide 40: EEFlux: ET de METRIC en base a Google Earth Engine
http://eeflux-level1.appspot.com/
Selección de imágenes de Landsat del intervalo temporal especificado con selección de porcentaje de cubierta nubosa

## Slide 41: EEFlux: ET de METRIC en base a Google Earth Engine
http://eeflux-level1.appspot.com/
27 de Enero de 2017, Landsat
ET
Selección de parámetros para diagramación y descarga

## Slide 42: EEFlux: ET de METRIC en base a Google Earth Engine
http://eeflux-level1.appspot.com/
27 de Enero de 2017, ET (mm/día)
Descargar como archivo GeoTIFF

## Slide 43: Resumen
La evapotranspiración no se mide, sino se calcula por medio de métodos del balance hidrológico y/o energético
Requiere algoritmos complejos y una variedad de datos sobre el clima y la superficie terrestre
Hay varios algoritmos para estimar la ET disponibles – se recomienda validar e inter-comparar para uso regional
Los datos de la Teledetección de Landsat y MODIS (temperatura superficial terrestre, cubierta terrestre, índice de vegetación, índice de área foliar) son útiles en la estimación de la ET
Para más detalles consulte la capacitación en línea ARSET sobre la ET:
  https://arset.gsfc.nasa.gov/water/webinars/apps-et-smap

## Slide 44: Lo Siguiente: Ejercicio Práctico: Descarga de Datos de la ET para la Cuenca de San Francisco